建设项目竣工环境保护验收监测报告

凯乐检验字［2017］第135号

项目名称：   绵阳铜鑫铜业有限公司年产3万吨节能

环保型特种漆包线项目

委托单位：         绵阳铜鑫铜业有限公司

四川中测凯乐检测技术有限公司

二〇一七年四月

项  目  名  称：绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目

承  担  单  位：四川中测凯乐检测技术有限公司

总    经    理：

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

审          核：

审          定：

参  加  人  员：

电话：028-87914404

传真：028-87914404

邮编：611731

地址：成都高新西区天宇路2号天府创业园23-2-2

目 录

1 前言	1

1.1项目的由来	1

1.2 验收范围及内容	2

1.2.1 验收范围	2

1.2.2 验收监测内容	2

2 验收监测依据	3

3 建设项目工程概况	4

3.1 工程基本情况	4

3.1.1地理位置	4

3.1.2项目名称、性质及地点	4

3.1.3建设规模、内容及工程投资	4

3.1.4劳动定员及工作制度	5

3.1.5主要原辅材料及设备	5

3.2 项目工艺流程及产污环节	7

3.3 水平衡	8

4 污染物产生及其治理措施	10

4.1 废气治理及排放	10

4.2 废水治理及排放	10

4.3固体废物治理及排放	10

4.4 噪声治理措施	11

4.5污染源及处理设施汇总	11

4.6环保设施建设及投资	12

5 环境影响评价结论	14

6 验收监测评价标准	15

6.1废气	15

6.2 废水	15

6.3厂界噪声	15

6.4总量控制指标	15

7监测分析方法及质量保证与质量控制	17

7.1 监测分析方法	17

7.1.1废气监测分析方法	17

7.1.2废水监测分析方法	17

7.1.3噪声监测分析方法	17

7.2质量保证与质量控制	18

8 验收监测结果	19

8.1验收监测期间的工况	19

8.2废水监测结果及评价	19

8.2.1监测内容	19

8.2.2监测结果及评价	19

8.3噪声监测结果	20

8.3.1监测内容	20

8.3.2监测结果及评价	21

8.4 污染物总量控制	21

8.5 清洁生产检查情况	22

9 环境管理检查	23

9.1环保设施的“三同时”执行情况	23

9.2环保管理制度检查	23

9.3环境保护档案管理情况检查	23

9.4 排污口规范化检查	23

9.5突发性环境污染事故发生时的应急制度、措施	23

9.6环评批复要求落实情况检查	23

10公众意见调查及竣工验收公布	26

10.1 调查目的	26

10.2 调查范围和方式	26

10.3 调查内容	26

10.4 调查结果	26

10.5项目竣工验收公布	27

11 结论及建议	28

11.1结论	28

11.1.1废水	28

11.1.2厂界噪声	28

11.1.3废气	28

11.1.4 固体废物	28

11.1.5 污染物排放总量	28

11.1.6 清洁生产检查情况	28

11.1.7公众意见调查结果	29

11.2 建议	29

# 1 前言

## 1.1项目的由来

绵阳铜鑫铜业有限公司位于四川保和富山再生资源产业园—“城市矿产”示范基地，是四川省重点支持发展企业，是“资源综合利用”认证企业。漆包线是电磁线（即绕组线）的一种，是具有绝缘层的导电金属电线，以绕组形式产生电磁效应，实现电能与磁能的转换、动作控制和信号传输的目的，由导体和绝缘层两部分组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成，普遍具备机械性能、化学性能、电性能和热性能四大性能。漆包线作为重要的电子专用材料被广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等领域。为了充分发挥既有技术优势、管理优势、经营机制优势和成本优势，绵阳铜鑫铜业有限公司结合国内外市场行情及企业各方面的实情，参照欧洲世界顶级设备技术，经认真慎密研讨决定，拟投资1亿元新建年产3万吨节能环保型特种漆包线项目作为公司产业链延伸和高附加值经济发展的亮点。

本项目在现有车间内安装24条漆包线生产线及配套生产设备，配套建设成品库房、纯水制备系统、循环水系统、有机废气处理系统、危废暂存间。依托厂区给排水、供电、供气、原料库房、办公生活设施及职工食堂等公辅设施和二级生化污水处理等环保设施。项目建成后，设计年产3万吨直径为0.1毫米—2.0毫米的特种漆包线。本项目实际仅对安装建成的7条漆包线生产线进行验收。

本项目于2014年12月，由绵阳铜鑫铜业有限公司委托四川省有色冶金研究院编制了《绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目环境影响报告书》并上报审批。2015年1月5日，绵阳市环境保护局对绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目的环境影响评价报告进行了审批，绵环审批[2015]1号。该项目于2014年1月开工，于2016年12月建成并投入试生产。本项目建成投产后，7条漆包线生产线实际年产8750吨节能环保型特种漆包线，生产工况达到设计能力75%以上，且生产设备和环保设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法（2010修正本）》的规定和要求，绵阳铜鑫铜业有限公司委托四川中测凯乐检测技术有限公司对项目实施竣工环境保护验收监测。四川中测凯乐检测技术有限公司工作人员于2017年3月30日到现场察勘，查阅相关技术资料，并在此基础上编制项目竣工环境保护验收监测方案。四川中测凯乐检测技术有限公司按照监测方案审查意见修改完善后，组织人员于2017年4月11-12日对该项目进行环境保护验收监测，根据监测结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告。

## 1.2 验收范围及内容

### 1.2.1 验收范围

根据绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目环境影响报告中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告的批复，本次验收范围为：绵阳铜鑫铜业有限公司年产3万吨节能环保型特种漆包线项目主体工程、辅助工程及配套环保设施等。

### 1.2.2 验收监测内容

- 废水达标排放监测；

- 废气达标排放监测；

- 厂界噪声监测；

- 固体废物处置情况检查；

- 总量控制；

- 清洁生产检查；

- 环境管理检查；

- 公众意见调查；

# 2 验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2.2建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号，1998.11.29）；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法（2010修正本）》（2010.12.22.）；

2.4《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函（原国家环境保护总局，环函[2002]222号，2002.8.21.）；

2.5《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2003]056号）；

2.6“绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目环境影响评价执行标准的通知”（绵环函[2014]339号，2014.7.16）；

2.7《绵阳铜鑫铜业有限公司年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目环境影响报告书》（西南交通大学2014.12）；

2.8“绵阳市环境保护局关于绵阳铜鑫铜业有限公司年产3万吨节能环保型特种漆包线项目环境影响报告书的批复”（川环审批[2015]1号，2015.5）；

2.9绵阳铜鑫铜业有限公司对四川中测凯乐检测技术有限公司《委托书》（2017.3.23）；

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

### 3.1.1地理位置

项目位于绵阳市游仙经开区五里梁工业园南4#，公司现有厂区内，不新征用地。项目地理位置图见附图1，地理位置与环评一致。项目北面为新世纪电线电缆有限公司，南面为保和富山金属回收有限公司，西面为绵阳游仙区科技创业园，东面为鸿琪科技。建设项目外环境关系图详见附图2。

### 3.1.2项目名称、性质及地点

项目名称：年产3万吨节能环保型特种漆包线项目

建设性质：新建

建设地址：绵阳市游仙经开区五里梁工业园南4#

### 3.1.3建设规模、内容及工程投资

（1）建设内容

本工程的主要建设内容为：

本项目依托使用公司现有营业用房及配套业务管理用房等， 共计建筑总面积

约8000平方米，仅购买和安装设备、设施、生产线等62（台、套）。本项目设计安装24条生产线，根据现场勘查，目前建设单位已购置7台漆包机及相应配套设备，并安装建成7条漆包线生产线，以及一套设计可满足项目24条生产线同时生产产生的有机废气处理能力的微波光离子净化处理装置系统。 因此本次验收已安装建设的7条漆包线生产线。

（2）建设规模

年产直径 0.1mm—2.0mm 的特种漆包线 30000 吨。

（3）工程投资

项目总投资10000万元，环保设施投资126.15万元，占总投资的1.26%。

项目组成及主要工程内容见表3-1。

表3-1   项目组成及产生的主要环境问题一览表

| 项目名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 与环评变化情况 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 2#生产厂房 | 目前已购置6台漆包机及相应配套设备，安装建成 6 条生产线； 后续工作中购置 18 台漆包机及相应配套设备，安装建设 18 条生产线；建成后，共计 24 条漆包线生产线。 | 已购置并安装建成7台漆包机及相应配套设备 | 增加1条生产线 | 涂漆废气、噪声、固废.、 循环冷却水 | 新建 |
| 辅助 工程 | 纯水 制备 | 纯水制备装置一套，制取量 1t/h | 纯水制备装置一套，制取量 1t/h | 一致 | / | 利旧 |
|  | 循环 水 系统 | 冷却水循环系统，10m3 水桶，循环水量100t/d | 冷却水循环系统，10m3 水桶，循环水量100t/d | 一致 | / | 利旧 |
|  | 有机 废气 处理 系统 | 微波光离子净化废气处理装置一套，22m高烟囱，位于 2#厂房北侧 | 微波光离子净化废气处理装置一套，22m高烟囱 | 一致/ | 废气、循环冷却水 | 新建 |
|  | 水处 理 系统 | 预处理池，Z10-40SQF，位于厂区北侧生活区 | 预处理池，Z10-40SQF | 一致 | 污泥、恶臭 | 利旧 |
|  |  | 隔油池， 20m 3 的水池， 位于厂区北侧生活区 | 隔油池， 20m 3 的水池 |  |  |  |
|  |  | 生活污水二级生化处理设施，位于厂区西侧绿化带内 | 生活污水二级生化处理设施 |  |  |  |
| 公 用 工 程 | 供电 | 干管沿项目内道路敷设 | 借用现有变压站沿沟渠新铺线路 | / | / | 利旧 |
|  | 供水 | 设生活垃圾收集桶，100L/个，约300个 | 生活垃圾量小，共设6个生活垃圾桶，运到主厂区生活垃圾池收集统一处理 | 垃圾桶数量减少了94个 | 固废 | 利旧 |
|  | 供气 | 3个 | 3个 | 一致 | / | 利旧 |
| 办公 及生 活设 施 | 综合办公楼 | 综合办公楼 | 一致 | 办公垃圾、生活污水 | 利旧 |
|  | 职工倒班宿舍 | 职工倒班宿舍 |  |  |  |
|  | 职工食堂 | 职工食堂 | 一致 | 餐饮废水、废渣 |  |
| 仓储或 其它 | 仓储 库房 | 建筑面积 4000m 2 ，1 栋，位于厂区东侧 | 建筑面积 4000m 2 ，1 栋 | 一致 | / | 利旧 |
|  | 产品 库房 | 建筑面积约 400m 2 ，位于 2 号产房内 | 建筑面积约 400m 2 | 一致 | / | 新建 |

### 3.1.4劳动定员及工作制度

本项目需约技术工人 120 人，由公司内部调配，不新增员工。生产工人实行三班制，24小时连续生产，年工作日为 300 天。公司行政管理等部门为白班制。

### 3.1.5主要原辅材料及设备

1）设备

项目主要设备见表3-2。

表3-2  项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双炉膛漆包机 | QHW5/1-7+7/7+3 | 5 |
| 2 | 卧式漆包机 | QHW5/1-9+9/9+1 | 3 |
| 3 | 卧式漆包机 | QHW5/1-9+9/9+1 | 2 |
| 4 | 卧式漆包机 | QHW4/1-12+12/7+1 | 4 |
| 5 | 立式漆包机 | QHW5/1-6+6/6+6 | 2 |
| 6 | 卧式漆包机 | QHW4/1-12+12/7+1 | 4 |
| 7 | 卧式漆包机 | SYAHL/5200-12/13 | 2 |
| 8 | 卧式漆包机 | SYAHL/500-12/13 | 2 |
| 9 | 电压试验仪 | QDS-15KV | 1 |
| 10 | 导体电阻测试仪 | ZDCY-80 | 1 |
| 11 | 回弹角测试仪 | ZHT-1 | 1 |
| 12 | 伸长率测试仪 | SC-2KN | 1 |
| 13 | 软化击穿试验仪 | RJ-500 | 1 |
| 14 | 漆膜连续性试验仪 | GYQM-3KV | 1 |
| 15 | 急拉断试验仪 | JL-2 | 1 |
| 16 | 单向刮漆试验仪 | WDG-400 | 1 |
| 17 | 耐溶剂试验仪 | NRJ-1 | 1 |
| 18 | 焊锡试验仪 | XHTC500 | 1 |

2）原辅材料用量及动力消耗

项目漆包线生产所用原料有优质的铜丝、聚酯漆包线漆、润滑剂等，详细

情况见表3-3。

表3-3  主要原辅材料消耗及来源

| 名称 | 单位 | 年耗量 | 来源 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辅料 | 优质铜丝 | t/a | 29821.75 | 公司自身提供 | 叉车 |
|  | 聚酯漆包线漆 | t/a | 750 | 四川东材料股份集团有限公司 | 汽车 |
|  | 润滑剂 | t/a | 0.6 | 本地 | 汽车 |
| 能源 | 天然气 | 万Nm3/a | 440 | 本地 | 市燃气公司供应 |
|  | 电 | 万度/a | 3000 | 本地 | 市电力公司供应 |
| 水量 | 自来水 | 万t/a | 0.3 | 本地 | 市自来水公司供应 |

## 3.2 项目工艺流程及产污环节

漆包工序主要由：放线、退火、涂漆、烘焙、冷却和收线工序组成。其生产工艺流程见图3-1。

图3-1  项目工艺流程图及其产污环节图

工艺过程简述如下：

放线：为了避免换线时接头产生质量问题及发生运行故障，采取大容量放线的方式，放线时控制好张力，张力要均匀、适当，避免张力过大时拉细导体，使导线表面失去光亮，影响漆包线伸长率、回弹性、柔韧性、热冲击等性能，或放线张力太小，造成线跳动并线、线碰炉口等现象，最终达到铜线能够均衡放出、表面光洁符合漆包线性能质量要求。在退火炉前安装助力轮对张力的控制有很大帮助。

退火：退火的目的是使导体由于模具拉伸过程中因晶格变化而变硬的导线经过一定的温度加热，使分子晶格重排后恢复工艺要求的柔软度，同时除去拉伸过程中导体表面残留的润滑剂、油污等，使导线易于涂漆，保证漆包线的质量。最重要的是保证漆包线在作为绕组的使用过程中有适宜的柔软度和伸长率，同时有助于提高导电率。项目采用在漆包机上连续退火，在漆包机上涂漆前进行连续退火不但能够达到软化去油的目的，而且经过退火的导线很直，直接进入涂漆装置，能够涂上均匀的漆膜。退火炉的温度要根据退火炉的长度、铜线规格、行线速度来决定，项目退火温度控制在 500℃左右，采用二段控温形式，确保导线的伸长率好、表面光泽、导体晶格恢复充分。

涂漆：涂漆是将漆包线漆涂复在金属导体上形成有一定厚度的均匀漆层的过程。不同的涂漆方法，不同的导线规格对漆的粘度要求不同。项目购买四川东材料科技集团股份有限公司的1730-31聚酯漆包线漆，其4#杯粘度为35s，固体量 200±2℃为 31.7%，采用毛毡方式进行涂漆。毛毡涂漆法结构简单，操作方便，只要用毛毡夹板将毛毡平整的夹在导线的二侧，利用毛毡松、软、有弹性、多毛孔的特点，使其形成模孔，刮去导线上多余的漆，通过毛细现象吸收、储存、输送、弥补漆液，将导线的表面涂上均匀的漆液。

烘焙：导线经过涂漆后进入烘炉，首先将漆液中的溶剂蒸发，然后固化，形成一层漆膜，再涂漆，烘焙，如此重复数次便完成了漆包的烘焙全过程。烘炉的纵向分为蒸发区和固化区。蒸发区以蒸发溶剂为主，固化区以固化漆膜为主。

冷却：从烘炉中出来的漆包线，温度很高，漆膜很软，强度很小，如果不及时的冷却，经过导轮漆膜受到损伤，影响了漆包线质量。本项目根据具体实际情况，拟采用自然冷却+强制风冷+间接水冷相结合的方式进行冷却，项目采用的 QHW 系列漆包机烘焙结束后具有一定长度的冷却段，并在该冷却段下方增加风机，可同时进行自然冷却+强制冷却，为了确保产品冷却完全，在漆包机冷却段末端增加间接水冷钢管，冷水通过钢管后进行间接冷却产品。

收线：收、排线的目的是将漆包线连续、紧密、均匀地缠绕到线轴上。要求收线机构传动平稳，噪音小，张力适当和排线规整。避免出现收线张力过大，线径被拉细或线盘爆裂或者收线张力小，线盘上的线松造成乱线，排线不平造成乱线的现象。项目在收线时加入少量润滑剂，起到排线规整、紧密的作用。

## 3.3 水平衡

（1）本项目办公生活用水量为6.7m3/d，则生活污水排放量为5.7m3/d；

（2）本项目生产循环冷却水主要是漆包线生产冷却工艺和废气处理的喷淋系统，总循环水量为100m3/d，补充新鲜用水3m3/d，冷却水的循环利用率为97%。循环冷却水随着循环时间增加，其硬度增大，不利于设备运行，因此本项目循环冷却水以半年为周期进行更换，更换的冷却水用作厂区内的绿化和道路冲洗，不外排。

（3）项目漆包线生产退火工艺需要使用纯水，根据业主提供资料，每套设备退火工艺所需水量约0.05m3/d，项目共计7套，则用水量0.35 m3/d。

水量平衡见下图3-2。

图3-2  项目水平衡图

# 4 污染物产生及其治理措施

## 4.1 废气治理及排放

项目废气污染物主要为涂漆、烘焙工序产生的有机废气和食堂油烟。

有机废气：项目在进行涂漆工序时会有少量的有机溶剂、稀释剂挥发出来，项目使用的QHW系列漆包机的涂漆工序采用负压进气方式。涂漆工序产生的涂漆废气无组织排放；烘焙工序时产生的有机废气采用自带的热风循环二次催化燃烧装置进行催化燃烧，后经喷淋降温+微波光离子净化法处理后经17米排气筒排放。

食堂油烟：本项目食堂产生的食堂油烟经油烟净化装置处理后经20米排气筒排放。

## 4.2 废水治理及排放

项目生产工业用水为退火工序使用的纯水和冷却工序、废气治理中喷淋系统的循环冷却水。退火纯水经蒸发后定期补充，不外排；冷却工序产生的冷却水经降温塔冷却后循环使用，不外排；喷淋系统循环冷却水循环利用，拟以半年为周期定期更换，更换下来的循环冷却水用于厂区内道路冲洗和绿化，不外排。因此本项目无工业废水产生。

本项目建成投运后生活污水排放量为5.7m3/d，依托公司现有的预处理池+二级生化处理站处理后排入园区市政污水管网，最终排入涪江。

## 4.3固体废物治理及排放

本项目建成投产后产生的固废主要为废油漆桶、废催化剂块、废汗布衫、废机油、检验不合格产品、生活垃圾及各类废包装材料。

- 废油漆桶：项目使用的聚酯漆包线漆为危险废物，采用钢制桶装，废

油漆桶属于危险废物，编号HW49，产生量为3万/年，经统一收集暂存于厂内专门设置的场所由供应厂家回收利用。

（2）废催化剂：项目每台设备中放置600~700 块催化剂，约一年更换一次，则年产生废催化剂约 0.3t/a，废催化剂属于危险废物，统一收集后由供应商回收再生利用。

（3）废汗衫布：项目采用滚筒毛毡进行涂漆， 为了节约毛毡用料、 降低成本，用汗衫布包裹毛毡，因此涂漆后不需要更换毛毡，仅定期更换汗衫布即可。汗衫布更换周期约30天更换一次，项目废汗衫布产生量为 5t/a，废汗布衫属于危险废物，交由有资质单位四川九洲特种润滑油有限责任公司处置，具体协议见附件。

（4）废机油：项目在机械保养、维修、更换的过程中产生的废机油，产生量为0.3 t/a，废机油属于危险废物，交由有资质单位四川九洲特种润滑油有限责任公司处置，具体协议见附件。

（5）不合格产品：不合格产品产生量约250t/a，交铜杆车间回炉再生。

（6）生活垃圾：生活垃圾产生量为5.3t/a，生活垃圾经袋装集中集中在主厂区垃圾池统一处理。

（7）废包装材料：原料废包装材料主要包括废编织袋、纸箱、泡沫塑料等，为一般固体废弃物，产生量约为3t/a，分类收集后外售废品收购站回收再利用。

表4-1    固体废弃物产生及处置情况

| 种类 | 性质 | 产生量 | 单位 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 5.3 | t/a | 集中在主厂区垃圾池统一处理 |
| 不合格产品 |  | 250 | t/a | 交铜杆车间回炉再生 |
| 废包装材料 |  | 3 | t/a | 外售废品收购站回收 |
| 废油漆桶 | 危险固废 | 3万 | 个 | 供应商回收 |
| 废催化剂 |  | 0.3 | t/a | 供应商回收 |
| 废汗衫布 |  | 5 | t/a | 交由四川九洲特种润滑油有限责任公司处置 |
| 废机油 |  | 0.3 | t/a | 交由四川九洲特种润滑油有限责任公司处置 |

## 4.4 噪声治理措施

本项目噪声来源于漆包机、 风机、 喷淋系统等运行噪声。通过选用低噪声设备；对高噪设备设隔音罩；设备安装减振装置以及通过距离衰减实现厂界达标。

## 4.5污染源及处理设施汇总

该项目环境保护措施汇总表4-2。

表4-2  “三废”排放及处理设施对照表

| 类型 | 污染源 | 环评要求 治理措施 | 实际建设治理设施 | 排放去向 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 退退火工序使用的纯水 | 蒸发后定期补充，不外排 | 蒸发后定期补充，不外排 | 循环使用 | 一致 |
|  | 冷却工序产生的冷却水 | 经降温塔冷却后循环使用，不外排 | 经降温塔冷却后循环使用，不外排 | 循环使用 | 一致 |
|  | 淋系统循环冷却水 | 循环利用，半年更换下来的循环冷却水用于厂区内道路冲洗和绿化，不外 排。 | 循环利用，半年更换下来的循环冷却水用于厂区内道路冲洗和绿化，不外排。 | 循环使用 | 一致 |
|  | 生活污水 | 预处理池+二级生化处理 | 预处理池+二级生化处理 | 排入污水管网 | 一致 |
| 废气 | 涂漆废气 | 无组织排放 |  | / | 一致 |
|  | 烘焙废气 | 催化燃烧+喷淋降温+微波光离子净化 | 催化燃烧+喷淋降温+微波光离子净化 | 22排 气筒 | 一致 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 油烟净化装置 |  | 一致 |
| 一般固体 | 不合格产品 | 送废品回收站回收利用 | 交铜杆车间回炉再生 | 回用再生 | / |
|  | 废包装材料 | 废品收购站回收 | 废品收购站回收 | 回收 | 一致 |
|  | 生活垃圾 | 环卫集中收集清理 | 集中在主厂区垃圾池统一由环卫处理 | 间断、 填埋场 | 一致 |
| 危险固废 | 废油漆桶 | 供应厂家回收 | 供应厂家回收 | 回收 | 一致 |
|  | 废催化剂块 | 供应厂家回收 | 供应厂家回收 | 回收 | 一致 |
|  | 废汗布衫 | 送资质单位处理 | 交由四川九洲特种润滑油有限责任公司处置 | 回收 | / |
|  | 废机油 | 送资质单位处理 | 交由四川九洲特种润滑油有限责任公司处置 | 回收 | / |

## 4.6环保设施建设及投资

表4-3   项目治理措施及环保投资一览表

| 项目 | 内容 | 环评治理措施 | 环评投资 （万元） | 实际治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 加强材料运输车辆管理 | / | 有专门的车队管理 | / |
|  | 废气 | 依托厂区现有污水处理系统 | 依托已有 | 依托厂区现有污水处理系统 | 依托已有 |
|  | 固废 | 依托厂区现有垃圾收集系统 | 依托已有 | 依托厂区现有垃圾收集系统 | 依托已有 |
|  | 噪声 | 合理安排施工时间，厂房隔声 | / | 合理安排施工时间，厂房隔声 | / |
| 营运期 | 废气 | 微波光离子净化处理装置 | 110 | 微波光离子净化处理装置 | 110 |
|  |  | 规范化的废气监测采用平台 | 0.1 | 规范化的废气监测采用平台 | 0.1 |
|  | 废水 | 预处理池+二级生化 | 依托已有 | 预处理池+二级生化 | 依托已有 |
|  | 固废 | 一般固废暂存收集 | 依托已有 | 一般固废暂存收集 | 依托已有 |
|  |  | 危险固废暂存收集 | 0.5 | 危险固废暂存间 | 1.5 |
|  | 噪声 | 主要生产设备基础减振、 消声， 厂房隔声 | 2 | 主要生产设备基础减振、 消声， 厂房隔声 | 3 |
|  |  | 风机基础减振、消声 |  | 风机基础减振、消声 |  |
| 绿化 | 厂区绿化面积12003m | 依托已有 | 厂区绿化面积12003m | 依托已有 |
| 环境风险 | 风险防范措施、应急措施 | 13.55 | 设有相应的风险防范措施、应急措施 | 11.55 |
| 合计 |  | 126.15 |  | 126.15 |

# 5 环境影响评价结论

本项目的建设符合国家现行的产业政策，选址符合相关规划，工程在现有厂房内建设，不新征用地，外排的各种污染物经有效处理后可实现达标排放，本项目提出的污染防治措施和风险防范措施合理、有效、可行，公众对本项目建设多数表示支持，无人反对。只要落实本报告提出的环保对策措施和风险防范措施，严格按设计要求规范施工，从环保角度分析，项目在绵阳游仙经开区五里梁工业园南 4#绵阳铜鑫铜业有限公司现有厂房内建设可行。

# 6 验收监测评价标准

## 6.1废气

本项目有组织废气执行标准具体情况见表6-1；无组织废气执行标准具体情况见表6-2。

表6-1   有组织废气排放评价标准

| 内容 | 项目 | 执行标准 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 漆包车间排气筒 | 甲苯 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 17米的排气筒 | 40 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 70 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 120 |
|  | 食堂油烟净化设施后排气筒 | 油烟 | 达到《饮食业油烟排 放 标 准 》 （GB18483-2001）中 2mg/m3 限制要求 | 20米 | 2 |

表6-2   无组织废气排放评价标准

| 内容 | 项目 | 执行标准 | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 甲苯 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 | 2.4 |
|  | 二甲苯 |  | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 |

## 6.2 废水

废水中各指标执行具体标准情况见表6-3。

表6-3   废水排放执行标准           单位：mg/L

| 项目 | 最高允许排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
|  | 氨氮 | 15 |  |
|  | CODCr | 100 |  |
|  | BOD5 | 20 |  |
|  | SS | 70 |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |

注：pH无量纲

## 6.3厂界噪声

表6-4   厂界环境噪声排放执行标准

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声排放 | 昼间 | 65dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |

## 6.4总量控制指标

环评提出总量控制污染物建议指标为：

废 水： CODCr0.35t/a 、NH3-N 0.03t/a ；

废 气：挥发性有机化合物0.26 t/a ；

# 7监测分析方法及质量保证与质量控制

## 7.1 监测分析方法

### 7.1.1废气监测分析方法

废气监测分析方法见表7-1。

表7-1  废气监测分析方法

| 类型 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 甲苯 | 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 |
|  | 二甲苯 | 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 |
|  | 油烟 | 金属滤筒吸收和红外分光光度法 | GB18483-2001附录A |

### 7.1.2废水监测分析方法

废水监测分析方法见表7-2。

表7-2  废水监测分析方法          单位：mg/L

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |

### 7.1.3噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表7-3。

表7-3  噪声监测分析方法

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方 法 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

## 7.2质量保证与质量控制

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展了监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

（7）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

（8）采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

# 8 验收监测结果

## 8.1验收监测期间的工况

验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。根据该厂提供的生产负荷报表，该工程验收监测期间（2017年4月11-12日，2017年5月8-9日）生产负荷达到设计负荷，满足国家环境保护总局建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求中规定的生产负荷＞75%的要求。验收监测期间生产负荷统计见表8-1。

表8-1  监测期间工况要求

| 项 目 | 2017.4.11 | 2017.4.12 | 2017.5.8 | 2017.5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚脂和聚胺脂漆包铜圆线 | 设计能力 (t/d) | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
|  | 实际生产能力 (t/d) | 23.4 | 24.0 | 23.8 | 23.6 |
| 生产负荷（%） | 80.1 | 82.2 | 80.1 | 81.5 |

备注：年工作日300天

## 8.2废水监测结果及评价

### 8.2.1监测内容

表8-1 废水验收监测内容

| 测点位置及名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 总排口 | PH、CODCr、SS、氨氮、BOD5、动植物油 | 连续监测两天，每天采样四次 |

### 8.2.2监测结果及评价

化粪池出口的水质监测结果见表8-2。

表8-2  总排口废水监测结果表      单位：mg/L

| 项目 | 采样日期 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 | 执行 标准 | 达标 与否 |
| pH值 （无量纲） | 2017.5.8 | 7.48 | 7.25 | 7.48 | 7.38 | / | 6-9 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 7.75 | 7.39 | 7.46 | 7.54 | / |  | 达标 |
| 化学需氧量 | 2017.5.8 | 54 | 45 | 59 | 56 | 54 | 100 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 62 | 67 | 52 | 66 | 62 |  | 达标 |
| SS | 2017.5.8 | 54 | 52 | 50 | 56 | 53 | 70 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 52 | 50 | 54 | 56 | 53 |  | 达标 |
| 氨氮 | 2017.5.8 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 15 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 12.1 |  | 达标 |
| 动植物油 | 2017.5.8 | 0.42 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 10 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.29 |  |  |
| 五日生化需氧量 | 2017.5.8 | 16.5 | 14.5 | 17.5 | 16.0 | 16.1 | 20 | 达标 |
|  | 2017.5.9 | 16.8 | 15.8 | 14.3 | 16.3 | 15.8 |  | 达标 |

由表8-2可以看出，验收监测期间，该项目总排口废水中pH值、动植物油、五日生化需氧量、SS、氨氮、化学需氧量的日平均浓度浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准的要求。

## 8.3废气监测结果及评价

### 8.3.1监测内容

表8-3 有组织废气验收监测内容

| 污染源名称 | 净化设施 | 排气筒高度（米） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆包线车间 | 微光谐振废气净化器 | 17 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每天采样3次，连续采样两天 |
| 食堂油烟 | 油烟净化器 | 20 | 油烟 | 每天采样5次，连续采样两天 |

表8-4 无组织废气验收监测内容

| 序号 | 点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧厂界外 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每天采样4次，连续采样两天 |
| 2 | 东北侧厂界外 |  |  |
| 3 | 东侧厂界外 |  |  |

### 8.3.2监测结果及评价

项目有组织废气检测结果见表8-5。项目无组织废气检测结果见表8-6。

表8-5  有组织废气检测结果及评价

| 污染源 名称 | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.4.11） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
| 漆包线车间 | 甲苯 | 实测浓度mg/m3 | 0.0124 | 0.0545 | 0.0540 | 0.0403 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 0.0403 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 3.78×10-4 | 是 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度mg/m3 | 0.455 | 1.80 | 1.89 | 1.38 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 1.38 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 1.29×10-2 | 是 |
|  | 标杆排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 9711 | 9426 | 8972 | 9370 | / |
|  | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.5.8） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 2.78 | 3.48 | 1.84 | 2.70 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 2.70 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 0.0242 | 是 |
|  | 标干排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 8963 | 9044 | 8927 | 8978 | / |
| 污染源 名称 | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.4.12） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
| 漆包线车间 | 甲苯 | 实测浓度mg/m3 | 0.0158 | 0.0268 | 0.0058 | 0.0161 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 0.0161 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 1.48×10-4 | 是 |
|  | 二甲苯 | 实测浓度mg/m3 | 0.481 | 1.06 | 0.0170 | 0.519 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 0.519 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 4.77×10-3 | 是 |
|  | 标杆排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 8876 | 9214 | 9508 | 9199 | / |
|  | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.5.9） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 9.14 | 8.03 | 4.10 | 7.09 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | 7.09 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | 0.0637 | 是 |
|  | 标干排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 8953 | 8978 | 9031 | 8987 | / |
| 污染源 名称 | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.4.11） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 | 平均值 | 是否达标 |
| 食堂灶台 | 油烟 | 实测浓度mg/m3 | 0.789 | 0.610 | 0.348 | 0.189 | 0.604 | 0.508 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | \ | \ | 0.508 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | \ | \ | 6.55×10-3 | 是 |
|  | 标干排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 11431 | 11784 | 12786 | 13762 | 14709 | 12894 | / |
| 污染源 名称 | 项目 名称 | 检测内容 | 监测结果（2017.4.12） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 | 平均值 | 是否达标 |
| 食堂灶台 | 油烟 | 实测浓度mg/m3 | 0.25 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | / |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | \ | \ | \ | \ | \ | 0.16 | 是 |
|  |  | 排放速率kg/h | \ | \ | \ | \ | \ | 2.35×10-3 | 是 |
|  | 标干排气流量 | 实测浓度 立方米/每小时 | 13626 | 14065 | 14881 | 15396 | 15449 | 14683 | / |

表8-6  无组织废气检测结果及评价

| 断面信息 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 检测 项目 | 检测 日期 | 点位名称 | 小时值 | 标准 限值 | 评价 |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 |  |  |
| 甲苯（mg/m3） | 5.8 | 西侧厂界外 | 0.0009 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0007 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 东北侧厂界外 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0010 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 0.0008 | 0.0010 | 未检出 | 0.0008 |  |  |
|  | 5.9 | 西侧厂界外 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0012 |  |  |
|  |  | 东北侧厂界外 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0081 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 0.0031 | 0.0328 | 0.0319 | 0.0015 |  |  |
| 二甲苯 （mg/m3） | 5.8 | 西侧厂界外 | 0.0007 | 0.0071 | 0.0007 | 0.0012 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 东北侧厂界外 | 0.0063 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0009 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 0.0012 | 0.0007 | 未检出 | 0.0013 |  |  |
|  | 5.9 | 西侧厂界外 | 0.0008 | 未检出 | 0.0009 | 0.0016 |  |  |
|  |  | 东北侧厂界外 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0323 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 0.0018 | 0.0064 | 0.0073 | 0.0011 |  |  |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 5.8 | 西侧厂界外 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.64 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 东北侧厂界外 | 1.62 | 1.52 | 1.70 | 1.62 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 1.62 | 1.60 | 1.53 | 1.68 |  |  |
|  | 5.9 | 西侧厂界外 | 1.74 | 1.79 | 1.64 | 1.64 |  |  |
|  |  | 东北侧厂界外 | 1.73 | 1.71 | 1.62 | 1.66 |  |  |
|  |  | 东侧厂界外 | 1.74 | 1.27 | 1.76 | 1.26 |  |  |

由表8-5可知，验收监测期间，该项目漆包线车间废气中甲苯、二甲苯及非甲烷总烃排放浓度值及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值；项目食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3 限制要求。

由表8-6可知，验收监测期间，项目无组织排放废气所测甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

## 8.4噪声监测结果

### 8.4.1监测内容

本项目噪声监测内容见表8-7。

表8-7  厂界噪声监测点位

| 类型 | 测点 编号 | 测点位置 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 1# | 项目厂界外1米 | 厂界噪声 | 昼、夜各监测2次，连续2天 |
|  | 2# | 项目厂界外1米 |  |  |
|  | 3# | 项目厂界外1米 |  |  |
|  | 4# | 项目厂界外1米 |  |  |

### 8.4.2监测结果及评价

表8-8  厂界噪声监测结果表     单位：dB(A)

| 日期 检测 点位 | 2017年4月11日 | 区域 类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
|  | 检测结果 | 标准 限制 | 评价 | 检测结果 | 标准限制 | 评价 |  |
| 1# | 55 | 56 | 65 | 达标 | 46 | 46 | 55 | 达标 | 3类 |
| 2# | 57 | 55 |  | 达标 | 46 | 45 |  | 达标 |  |
| 3# | 55 | 56 |  | 达标 | 45 | 46 |  | 达标 |  |
| 4# | 56 | 56 |  | 达标 | 46 | 46 |  | 达标 |  |
| 日期 检测 点位 | 2017年4月12日 | 区域 类型 |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
|  | 检测结果 | 标准 限制 | 评价 | 检测结果 | 标准限制 | 评价 |  |
| 1# | 55 | 57 | 65 | 达标 | 45 | 46 | 55 | 达标 | 3类 |
| 2# | 56 | 55 |  | 达标 | 47 | 48 |  | 达标 |  |
| 3# | 56 | 57 |  | 达标 | 45 | 46 |  | 达标 |  |
| 4# | 55 | 56 |  | 达标 | 46 | 47 |  | 达标 |  |

由表8-8可以看出，验收监测期间，1#、2#、3#、4#噪声监测点位昼、夜间厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区的限值要求。

## 8.4 污染物总量控制

验收期间项目污染物排放总量详见表8-9。

表8-9   污染物排放总量计算表

| 污染物 类型 | 项目 | 绵阳市环境保护局川环审批 [2015]1号批复的总量控制指标 | 验收期间该项目污染物实际排放总量计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.35t/a | 0.10 t/a |
|  | 氨氮 | 0.03t/a | 0.02t/a |
| 废气 | 挥发性有机化合物 | 0.26 t/a | 0.22 t/a |

## 8.5 清洁生产检查情况

本项目应用先进成熟的技术，使用高效先进的新型设备，实现了资源的综合利用，将排污负荷控制在低水平，体现了清洁生产的原则。

# 9 环境管理检查

## 9.1环保设施的“三同时”执行情况

项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目总投资10000万元，环保投资126.15万元，占总投资的1.26%。

## 9.2环保管理制度检查

公司建立了《绵阳铜鑫铜业有限公司环境保护管理制度》和《绵阳铜鑫铜业有限公司突发环境事件应急预案》（备案号为5107032015C020002）。

该公司建立健全的环保管理制度和应急预案，将责任具体化，由该公司安全环保部统一管理，随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。

## 9.3环境保护档案管理情况检查

环境保护档案由绵阳铜鑫铜业有限公司安全环保部统一管理，建设期和试运行期的环保资料齐全。

## 9.4 排污口规范化检查

该项目废水经预处理池+二级生化处理排入化粪池后进入城市污水管道，预处理池、二级生化处理处均未设置规范化标识。

## 9.5突发性环境污染事故发生时的应急制度、措施

该公司制定了《环境管理制度》、《环境突发事件应急预案》等环保管理制度。

## 9.6环评批复要求落实情况检查

表9-1 环评批复要求落实情况表

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 项目涂漆工序挥发的少量有机废气一无组织形式在车间内排放，废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃应达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1997）表2中无组织排放监控浓度限值要求；每条漆包线生产烘焙工序产生的有机废气通过设备自带的催化燃烧热风循环炉燃烧，燃烧后的废气经管道系统集中收集进入微波光离子净化系统做进一步处理，净化后的废气有1个22米排气筒在车间外排放，废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最高允许排放浓度和最高允许排放速率应达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1997）表2中二级标准。 | 项目涂漆工序挥发的少量无组织有机废气，验收监测期间，无组织废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1997）表2中无组织排放监控浓度限值要求；烘焙工序产生的有机废气通过设备自带的催化燃烧热风循环炉燃烧，燃烧后的废气经管道系统集中收集进入微波光离子净化系统做进一步处理，净化后的废气有1个17米排气筒在车间外排放。验收监测期间，烘焙工序产生的废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最高允许排放浓度和最高允许排放速率达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1997）表2中二级标准。 |
| 厂区实行雨污分流、清污分流制。项目反渗透纯水制备产生的浓水直接排入厂区雨水管网；漆包线生产线的设备冷却水经降温塔冷却后循环使用，不外排；微波光离子净化系统中烟气降温喷淋冷却水循环使用，定期更换后用于道路冲洗或绿化，不外排；车间清洁废水、生活污水依托厂区现有的预处理池+二级生化处理设施处理应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的以及标准后，排入园区市政污水管网。 | 厂区实行雨污分流、清污分流制。项目反渗透 纯水制备产生的浓水直接排入厂区雨水管网；漆包线生产线的设备冷却水经降温塔冷却后循环使用，不外排；微波光离子净化系统中烟气降温喷淋冷却水循环使用，定期更换后用于道路冲洗或绿化，不外排；生活污水依托厂区现有的预处理池+二级生化处理设施处理达标后排入园区市政污水管网。验收期间处理设施出口pH值、CODCr、氨氮、SS、BOD5均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 |
| 项目选用低噪声设备，设备噪声采取厂房隔声、减震等降噪措施，厂房昼夜噪声应达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 项目选用低噪声设备，设备噪声采取厂房隔声、减震等降噪措施，验收监测期间项目昼、夜厂界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准。 |
| 项目废包装材料、不合格产品有废品公司收购；废油漆桶、废催化剂由各自生产厂家回收处置；设备维修产生的废润滑油、含油废棉纱属于危险废物，送有危险处理资质单位处置；危废暂存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2001）的要求；生活垃圾由环卫部门清运处置。 | 项目废包装材料、不合格产品由废品公司收购；废油漆桶、废催化剂由各自生产厂家回收处置；设备维修产生的废润滑油、含油废棉纱属于危险废物，送有资质单位四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。 |
| 按照《危险化学品安全管理条例》的规定，加强危险化学品储存、运输、使用及生产过程中的安全管理，防止安全事故导致的环境污染事件发生。加强对废气处理系统、污水处理设施等环保设施的运行管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，杜绝事故性排放。制定突发事件环境风险应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，提高突发事故防范和污染控制能力，确保项目所在区域的环境安全。 | 绵阳铜鑫铜业有限公司制定了《绵阳铜鑫铜业有限公司突发环境事件应急预案》，备案号：5107032015C020002。 |
| 项目应采取严格的分区防渗措施。在生产设备漆包线漆加料处设置24个金属托盘，对库房中漆包线漆存储区、危废暂存间等区域采取重点防渗。漆包线漆存储区必须设置足够容积的围堰。 | 在生产设备漆包线漆加料处设置有7个金属托盘，对库房中漆包线漆存储区、危废暂存间等区域采取了重点防渗。漆包线漆存储区设置有足够容积的围堰。 |
| 本项目总量控制建议指标：CODcr≤0.35t/a，氨氮：0.03t/a。废气中挥发性有机化合物≤0.26 t/a。 | 本项目实际总量控制指标：CODcr=0.10t/a，氨氮=0.02t/a。废气中挥发性有机化合物=0.22 t/a。 |
| 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收，验收合格后方可投入正式营业。 | 项目建设有执行环境保护“三同时”制度。项目竣工时，建设单位及时向绵阳市环保局申请了项目骏工环境保护验收。 |

# 10公众意见调查及竣工验收公布

## 10.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛地了解和听取民众的意见及建议，以便更好地执行国家关于建设项目竣工环境保护验收相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2 调查范围和方式

调查方式以为向公众发放调查问卷为主，调查对象主要为建设项目周边的居民，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。

## 10.3 调查内容

调查内容包括：对该项目的环保工作是否满意，工程的建设及运行对居民的生活、学习、工作、娱乐有无影响，该项目的建设及运行对周围环境有无影响，试生产期间是否出现扰民纠纷。

## 10.4 调查结果

针对该项目建设及试运行期间的污染情况，发放30份公众意见调查表（见附件四），对所在地周围受影响地区人群进行公众意见调查。

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效份数30份。调查人群年龄从16~80岁，文化程度从小学到大学，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%。公众意见调查统计结果见表10-1。

表10-1   公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者居住地与 本工程的距离 | 200m内 | 200m~1km | 1km~5 km | 5 km外 |
|  | 0% | 14% | 86% | 0% |
| 您对本项目环保工作的态度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不清楚 |
|  | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 您认为本项目对您的 主要环境影响是 | 大气 污染 | 水污染 | 噪声 污染 | 生态 破坏 | 没有 影响 | 不知道 |
|  | 0% | 3% | 0% | 0% | 70% | 27% |
| 本项目建设 对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 4% | 0% | 96% | 0% |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 10% | 0 | 90% | 0% |

## 10.5项目竣工验收公布

## 11 结论及建议

## 11.1结论

### 11.1.1废水

验收监测期间，该项目处理设施出口废水中pH值、生化需氧量、SS、氨氮、化学需氧量、动植物油的日平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准的要求。

### 11.1.2厂界噪声

验收监测期间，项目1#、2#、3#、4#噪声监测点位的昼、夜间厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区的限值要求。

### 11.1.3废气

验收监测期间，漆包车间排气筒中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最高允许排

放浓度和最高允许排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。项目食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3 限制要求。

项目无组织废气中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

### 11.1.4 固体废物

本项目营运期产生的废包装材料、不合格产品由废品公司收购；废油漆桶、废催化剂由各自生产厂家回收处置；设备维修产生的废润滑油、含油废棉纱属于危险废物，送有资质单位四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。

### 11.1.5 污染物排放总量

验收监测期间，废水中CODCr=0.10 t/a，氨氮=0.02 t/a，挥发性有机化合物=0.22 t/a；本项目CODCr、氨氮、挥发性有机化合物的总量控制均低于环评批复建议值。

### 11.1.6 清洁生产检查情况

本项目应用先进成熟的技术，使用高效先进的新型设备，实现了资源的综合利用，将排污负荷控制在低水平，体现了清洁生产的原则。

### 11.1.7公众意见调查结果

经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%。

综上所述，绵阳铜鑫铜业有限公司年产3万吨节能环保型特种漆包线项目在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续完备。项目总投资10000万元，环保投资126.15万元，占总投资的1.26%。

在验收监测期间的工况和环保设施正常运行的状态下，该项目总排口废水中pH值、动植物油、五日生化需氧量、SS、氨氮、化学需氧量的日平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准的要求。1#、2#、3#、4#厂界环境噪声监测点昼夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。漆包车间排气筒中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最高允许排放浓度和最高允许排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；项目食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/m3 限制要求；项目无组织废气中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。本项目营运期产生的废包装材料、不合格产品由废品公司收购；废油漆桶、废催化剂由各自生产厂家回收处置；设备维修产生的废润滑油、含油废棉纱属于危险废物，送有资质单位四川九洲特种润滑油有限责任公司处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。该项目污染物排放总量控制化学需氧量0.10吨/年，氨氮为0.02吨/年，挥发性有机化合物=0.22吨/年，本项目CODCr、氨氮、挥发性有机化合物的总量控制值均低于环评批复建议值。本项目建设运营期间符合清洁生产原则。企业建有环保管理制度和应急预案，公众调查中，无人对该项目持反对意见。

## 11.2 建议

1）在生产过程中，加强质量管理，积极推行清洁生产、减少跑、冒、滴、漏；加强环保设备运行管理和维护，确保污染物全面稳定达标排放，杜绝项目废气事故排放。

2）加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。

3）企业应做好风险防范管理工作，认真落实各项事故应急措施，进一步提高风险防范措施的针对性、可行性及应急处置能力和水平，避免污染事故的发生。

# Text boxes

150